安装指导：

导光板超薄灯箱需请专业人士或电工安装，安装步骤如下：
1、首先确定灯箱安装的位置，根据实际情况和灯箱品种确定安装方法。

2、测量尺寸：根据灯箱背面的安装孔位置或现场实际来确定安装灯箱的固定点。

3、固定灯箱的方式：

A、现场墙面为铝塑板、木版、铁板等，可直接用自攻螺丝固定；

B、现场墙面为水泥或砖墙，可先用冲击钻打孔，然后用膨胀螺丝固定；

C、现场墙面为瓷砖、大理石、玻璃等，可先用玻璃钻头钻穿表面，再钻膨胀螺丝孔，然后固定灯箱或采用用胶粘的方式。

D、现场需要吊装或悬挂的灯箱，在选择好安装位置后，按灯箱安装孔位的实际尺寸来确定安装灯箱的固定点，再安装好吊件，连结地线即可。

4、接线：正常灯箱电源线的出口端在背面，若现场所配电源在灯箱背面，可剪掉电源线的插头，直接接线，并将电源接头用绝缘胶布扎紧；若所配电源在安装灯箱位置以外，可改接灯箱电源的出口线于灯箱边缘，再用三相插头插入所配的电源插座上；

5、悬挂灯箱步骤：依序打开灯箱的上盖→卸下面板→根据安装位置钻安装孔→悬挂，并用螺母（或自攻螺丝）固定灯箱→粘贴画片→清除面板保护膜，合上面板→依序合四边上盖即可（注意：孔径与悬挂螺丝直径相配；要求灯箱成水平状态；画片可使用双面胶使其平整）；

6、通电亮灯，清洁灯箱表面即可。

画片更换：

1、断开电源，依顺序打开灯箱上边盖、取下面板；
3、拆除保护膜或旧画片，并用棉布加酒精清洁导光板表面；
4、安装新画片：先将适量双面胶贴在导光板边缘，再将画片上边线与两边对齐，

与两端距离相等，并使画面平整；
5、盖上面板，依顺序合上边盖；
6、接通电源，检查画片安装是否端正、整洁、美观。

保养需知：

- 在操作本产品时要求配戴棉制手套，以防止在导光板或导光板表明留下如何手印及刮痕；

- 在清除面板或导光板上的手印及灰尘时，应采用柔软的纺织品在加清水或肥皂水或稀释酒精后轻轻擦去；

- 在拆卸、运输超薄灯箱时，应该极其小心谨慎以免造成导光板或面板碎裂；

- 若长期存放本灯箱时，务必将其放置在干燥、平整、恒温的环境中；

- 在清除灯箱外框或面板的保护膜时，请勿用锋利的器具，以免损伤铝材或面板。

联系人:朱亚平       手机：13538933186        QQ:426098392