DDSFY483单相电子式多费率预付费电能表

DDSFY483单相电子式多费率预付费电能表是集成单相多费率电能表、单相预付费电能表的新型电能表， 该表具有计量精度高、稳定性好、超载能力强等显著优点。可为单相分时预付费提供先进、可靠的计量工具，是当前改革用电体制、实现电能商品化、解决收费困难的理想产品。 
    该产品各项性能指标符合GB/T18460.3-2001标准中对单相电子式预付费电能表和DL/T614-1997《多功能电能表》的全部的技术要求。

功能及特点：

- 采用大屏幕宽温中文LCD带背光同时显示电量、参数、显示直观清晰，方便抄表

- IC卡预付费用电；一户一卡具有良好的防伪性

- 电量或金额两种计量方式

- 两级报警模式当剩余电量小于报警1时，每用0.01度电警告一次，当小于报警2时，跳闸断电，严重警告，提醒用户及时购电

- 负荷控制当用户负荷超过3分钟电表断闸，提醒用户减少用电负荷；5分钟后恢复用电或插卡立即恢复

- 正反向电量用电量，尖、峰、平、谷四费率，保存当前和12个月数据

- 编程抄表：采用振中公司掌上抄表微机，输入表号通过红外或RS485进行设置表计和抄录表计的所有数据（局号、总电量、剩余电量、费率电量当前时间、费率、状态、时段等）

- 脉冲输出宽度为80ms±20mS可以供校表或脉冲采集使用，时钟秒脉冲输出可供时钟精度测试

- 可扩展RS485、红外接口

技术参数

标准:

GB/T17215-2002（IEC61036：2000，IDT） 
GB/T17882-1999（IEC61036：1995，IDT） 
GB/T17883-1999（IEC61036：1992，IDT） 
GB/T 18460-2001? 
DL/T645-1997

参比电压：220V

电流范围：5（20）A  10（40）A  15（60）A

参比频率：50Hz

准确度等级：1级、2级

功耗：小于等于2W/5VA

时钟精度：小于0.5S/d（23℃），带温度补偿在-10℃～50℃内，实际测量时平均日误差小于0.5秒

时段最小间隔：30分钟

工作温度：-25℃～+55℃

重量：约0.7Kg

外型尺寸：165×114×66㎜