一、前言 
　　现浇混凝土空心楼盖技术在国外的发展已有几十年的历史。国外上世纪七、八十年代的混凝土专业著作中就对埋置空心内模现浇空心楼盖的受力特性、结构、构造做了研究。国内各单位从上世纪八十年代末开始研究现浇空心楼盖，并取得一系列的研究成果。 
　　BDF薄壁箱体（空心箱模）是近年来新开发的现浇混凝土空心楼盖内模形式，可广泛适用于大跨度、大空间、大荷载的建筑中。与传统技术相比较，可节省混凝土量，降低综合造价。目前发展趋势看好，前景无限，与人民生活紧密相关，符合国家的产业政策。该工法的普及推广将可产生很好的综合效益。 
　　二、工法特点 
　　1.现浇混凝土空心楼板由于置入了内模，减轻了结构自重，改善了建筑性能，降低了建筑综合造价。 
　　2.现浇混凝土空心楼板由于内含空气夹层，隔音隔热效果较好。 
　　3.该工法抗浮点设置简单，易操作、易检查。空心箱模照比传统的空心筒模铺装方便，不必另加钢筋卡进行固定。 
　　4.混凝土浇筑要按照顺序依次进行，并加强振捣，可以保证箱模底部混凝土的充满和密实。 
　　三、适用范围 
　　该工法主要适用于各种跨度和各种荷载的建筑，特别适用于大跨度和大荷载、大空间的多层和高层建筑，如：写字楼、教学楼、商居楼、商场、宾馆、厂房、地下停车场、大开间住宅等项目。 
　　楼板内承受较大集中荷载的部位不应布置内模，承受较大集中动荷载的区格板不应采用空心楼板。