上立电动天棚帘安装技术要求说明www.sl021.cn

1.电动天棚帘;有FSS.FTS.FCS管壮电机做法.DTS.窗帘电机做法 曲臂式遮阳蓬  管壮电机做法

2. FSS该系统适合于弯曲、倾斜或水平的玻璃天棚情况。该机构一端采用一个马达，另一端采用强力弹簧机构面料由布带或钢丝传支动。在天棚收放过程中面料始终保持平挺。工作原理是利用电机为动力，通过电机的转动带动卷管上的卷绳器，使面料随着卷绳器内钢丝卷取而收合，从而达到遮阳的目的，另一卷管内的弹簧机构则由于钢丝的作用力通过面料使本来呈自然状态的弹簧收紧产生张力。当电机反转时，钢丝绳随着卷绳器的把转而逐步放松，此时，面料能过另一端卷管内弹簧的张力缓缓将卷管反转，完成面料的开启动作,

(适合宽度2.5m,最大长度6m,当建筑呈弧形时.使用中间滚轴)

3. FTS系统为水平或倾斜遮阳系统而设计，适用为普通电动卷帘无法安装的场合。FTS系统是一个理想的解决方案，用于垂起码或倾斜甚至是水平的玻璃窗，在上述情况下，面料得一直经受张力。这一系统采用两个马达，分别装在布料和拉绳的两端，电子控制以调节面料的张力。
由玻璃窗覆盖的区域，特别是垂直或倾斜的结构部分，易受强烈阳光的侵袭，更需要智能动态遮阳系统，在此，FTS系统是最有效的解决方法。
组成和安装：由两个马达和一个电子控制盒组成，它可关可开，并可停在任何中间位置，当停下来时，FTS系统容许在任何位置达到预设。控制装置：完整的电子自动控制器系列（阳光和风速，无线电或红外遥控器，定时器等等）可控制FTS系统，并可集成到智能遮阳系统

(适合宽度2m,最大长度10m,当建筑呈弧形时.使用中间滚轴)

4. FCS天棚帘即使用一个管状电机，利用钢丝循环运动从而带动面料收放，达到遮阳效果。FCS天棚帘机构分传动和面料两个部分。上方传动部分的另一端为动力端，利用管状电机旋转带动卷管及固定在卷管上的卷绳器旋转从而使一根钢丝绳进行收放。传动部分的另一端为固定的弹簧滑轮，钢丝通过滑轮进行换向，使一根钢丝的两端能同时固定在卷绳器上，并用钢丝始终保持绷紧。面料部分的上半部是一根两端固定并绷紧的钢丝（天棚帘跨度过大时改用滑动门轨）。下半部分为面料。面料从顶端开始安装引布轴，间距等分（通常为1m左右）。引布轴上安装滚动滑轮，滑轮在固定的钢丝上滚动。第一根引布轴与传动钢丝联接，在电机带动下面料沿着固定钢丝展开、收拢。   (适合宽度2.5m,最大长度7m,)

5.DTS同步电机折叠式天棚帘机构是由左右两根轨道及两台同步电机组成，面积较大时，改成一主、三副、四台电机，此机构可以根据不同的建筑结构来制成直线式或弧形式，并和建筑线条想吻合，既遮阳实用又美观大方，一般运用于高级住宅阳光室、花棚、玻璃阳台等处调节光线、遮阳及保持室内适宜温度。改善采光效应等优点。

同步电机折叠式开棚帘（DTS）
技术要求：幅宽0.65m<宽度<2.5m 最大长度：12m 当建筑呈弧形时,导轨弧最小半径为350mm

室外曲臂式遮阳帘：曲臂式遮阳蓬最大的优点是室外空间的利用。使人的生活更接近于大自然。由于面料选择的色彩性使建筑的阳台式休息地增添了亮丽的一面。曲臂式遮阳蓬除遮阳外增加了其它许多功能性：防雨。根据所需面积的大小，通过对遮阳蓬的伸缩调节，而改变了建筑外界的风格，而大面积改变建筑的色彩及风格，曲臂式遮阳蓬是最完美的选择。通过对遮阳蓬支架及曲臂的改进和风、光、雨控等应用，确保了使用寿命。
技术要求：最大宽度：6m  单幅最大长度：4m  最大单副面积：24 m2  最大搞风力：50km/s