上立电动通风百叶窗安装技术要求说明www.sl021.cn

1. 电动百叶窗推窗器;直流螺旋外置电机24V, 直流齿轮内置电机24V

2.电机为外置式，安装在铝合金边框表面(或根据客户的要求安装在其他物体上）

3.传动系统为推杆传动，利用推杆行程带动及开启百叶窗，使之开启或关闭

4.电机外置功率达40W，1.9A.可进行大面积传动，最大传动面积为12M2

外置电机可1托2窗,电机安装在两窗中间

5.电机为内置式，安装在铝合金边框里面.百叶窗联动是不透钢装置

6.传动系统为涡轮式传动，利用齿轮的转动来开启或关闭百叶

7.主机板与电机是一对一的安装控制，也可以把多组主机系统并联在一起.同时开启.关闭或停止之功能

8.电机内置功率达10W，0.6A可进行大面积传动，最大传动面积为2M2

9.电机配有手动与电动切换器，根据客户要求可随时切换

10.使用一组联动控制箱.控制多组电动螺旋式推杆器，使电动推杆器同时连动，从而同时开启或关闭多扇窗户。控制箱的安装位置可按照现场实际需要而定，无距离上的限制

11.与消防控制中心配套，安装在消防排烟窗上，当发生火灾时，电动推杆器接收到消防中心指挥的信号，自动推开消防排烟窗或开启百叶窗，以达到通风、排烟、散热 www.sl021.cn

12.电动百叶窗,叶片可订做.玻璃百叶窗.铝合金百叶窗.不透钢百叶窗

13.（铝合金叶片尺寸宽165mmx厚20mm）(宽125mmx厚13mm)(宽50mmx厚8mm）

13.（玻璃叶片尺寸 宽162mmx厚8mm）(宽100mmx厚8mm）

14.（窗框尺寸80mmx60mm和60mmx60mm）