| 水冷式冷水機技術參數表/Technical Parameters of Water Cooling |
| --- |
| 類別/Type | 水冷式冷水機技術參數表/Technical Parameters of Water Cooling |
| 參數Parameter/型號/Model | NWS- 2WC | NWS- 3WC | NWS- 5WC | NWS- 6WC | NWS- 7WC | NWS- 8WC | NWS- 10WC | NWS- 12WC | NWS- 14WC | NWS- 16WC | NWS- 20WC | NWS- 25WC | NWS- 30WC | NWS- 40WC | NWS- 50WC |
| 額定製冷量 | 50Hz | Btu | 23898 | 33457 | 42334 | 57014 | 66232 | 77498 | 82960 | 110614 | 129049 | 148168 | 221227 | 267316 | 296335 | 442454 | 534632 |
|  |  | Kcal/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KW | 7 | 9.8 | 12.4 | 16.7 | 19.4 | 22.7 | 24.3 | 32.4 | 37.8 | 43.4 | 64.8 | 78.3 | 86.8 | 129.6 | 156.6 |
|  |  | Kcal | 6019 | 8426 | 10662 | 14359 | 16681 | 19518 | 20894 | 27859 | 32502 | 37317 | 55718 | 67326 | 74635 | 111436 | 13465 |
|  |  | /h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | USRT | 2 | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 6.9 | 9.2 | 10.7 | 12.3 | 18.4 | 22.3 | 24.7 | 36.8 | 44.5 |
| 壓縮機功率/Compressor power | KW | 1.82 | 2.54 | 2.96 | 4.56 | 5.3 | 5.49 | 6.35 | 8.82 | 9.67 | 10.84 | 17.64 | 18.97 | 21.68 | 32.52 | 39.5 |
| 節流器/Flow Regulator |  | 毛細管/capillary vessel/熱力膨脹閥/Thermoexpension valve |
| 製冷劑/Refrigerant |  | R22 |
| 冷凝器 | 款式style |  | 水箱式/殼管式 Sleeve type | 水箱式/套管式Hub pipe type | 水箱式/殼管式/Hub pipe type |
| Condenser |  |  |  |  |  |
| 水流量/water flow | m3/h | 1.52 | 2.13 | 2.65 | 3.66 | 4.25 | 4.86 | 5.28 | 7.1 | 8.18 | 9.34 | 14.2 | 16.75 | 18.69 | 27.92 | 33.74 |
| 蒸發器 | 形式style |  | 殼管式/水箱式 |
| Evaporator | 水箱容量 | L | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 145 | 210 | 210 | 250 | 360 | 510 | 510 | 510 | 600 | 780 |
| 標準冷並水流量 | m3/h | 1.21 | 1.69 | 2.14 | 2.88 | 3.34 | 3.91 | 4.19 | 5.58 | 6.51 | 7.48 | 11.16 | 13.49 | 14.95 | 22.32 | 26.97 |
| Standard freezing water flow |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 標準接管口徑 | DN | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 |
| Diameter of standard nipple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 內置水泵 | 馬力Horsepower | HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 |
| Built-in pump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機器重量 | 重量weight | Kg | 110 | 120 | 130 | 185 | 200 | 315 | 300 | 355 | 600 | 650 | 750 | 1050 | 1360 | 1390 | 1420 |
| Machine weight |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機械尺寸/Measure | 長 | 780 | 780 | 780 | 980 | 970 | 990 | 1220 | 1220 | 1530 | 1530 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
|  | 寬 | 460 | 460 | 460 | 560 | 580 | 660 | 660 | 660 | 720 | 720 | 760 | 760 | 800 | 900 | 1100 |
|  | 高 | 760 | 760 | 760 | 1000 | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | 1900 | 1900 | 1880 | 1880 | 1880 | 1940 | 1990 |

制冷量是以下标准为依据：      2、选用电源主电源（三相）                      4、订货须知：

1、温度条件：                    控制电源（单相）380V 50Hz 220V 50Hz         1）说明蒸发器是水箱式还是壳管式

冷冻水回水温度20℃           3、工作范围 ：                                 2）是否要内置水泵，水泵的流量及

冷冻水出水温度15℃              冷却水出口温度22℃至37℃                      压力要求必须在定货时说明

冷却水入口温度30℃              冷却水水温差值3.5℃至6.5℃                  3）冷冻水出入口有特殊要求时，定

冷却水出口温度35℃              冷冻水出口温度25℃至20℃                      货时请说明。

冷凝空气温度15℃                冷冻水出入温差值2.5℃至8℃

产品分类: 工业冷水机系列-水冷式冷水机系列

纳金工业冷水机说明：

纳金牌活塞式冷冻机制冷量范围3.9KW到156.6KW等多种水冷式机型，机组选用欧美日原装进口牌压缩机及电控组件，以先进的加工手段完成整机的生产装配

工业冷水机机组特点：

1、高品质压缩机作为工业冷水机的心脏（产地欧美日全新原装压缩机，内置安全保掮，低噪音，省电耐用）。

2、水箱式蒸发器内置自动补水装置，省去工程安装中的彭胀水箱并方便安装及保养，适用于大温差小流量等特殊场合。

3、水冷式冷凝器使用最新高效外螺纹铜管制作，散热量大，体积小巧。运用最新CAD/CAM加工技术，配合CNC加工中心制作完成，结构紧凑，可靠性高，外形美观，高效节能。

4、工业冷水机机组配置：配置单片式控制系统，内置压缩机干燥过滤器过及膨胀阀，维修手阀接口等装置，确保了机器可靠安全运行，方便了保养维修。

5、工业冷水机多功能操作面板上装有电流表，控制系统保险，压缩机开关按钮，水泵开关按钮，电子温控制器，各项安全保掮故障灯，机组启动运转指示灯，操作简单，使用方便。

工业冷水机机组配置：配置单片式控制系统，内置压缩机干燥过及膨胀阀，维修手阀接口等装置，确保了机器可靠安全运行，方便了保养维修。