| 风冷螺杆式冷水机组技术参数表/Chart of technical parameters of fan cooling long rod freezing nuit |
| --- |
| 类别/Sort | 单压缩机系列 Single Compressor Series | 双压缩机系列 Double Compressor Series |
| 参数/型号/Model | NWS- 50ASCS | NWS- 60ASCS | NWS- 70ASCS | NWS- 120ASCS | NWS- 100ASCD | NWS- 120ASCD | NWS- 140ASCD |
| 额定制冷量 | 50Hz | Btu/h | 454062 | 566724 | 669144 | 1194900 | 908124 | 1133448 | 1331460 |
|  |  | Kcal/h | 114359 | 142734 | 168530 | 300946 | 228719 | 28569 | 335340 |
|  |  | KW | 133 | 166 | 196 | 350 | 266 | 332 | 390 |
|  |  | USRT | 38 | 47 | 56 | 100 | 76 | 94 | 111 |
| 输入电源/Power input | 50Hz | ~380V/3PHASE/50Hz |
| 输入功率/Input power | KW | 44.55 | 54.95 | 63.6 | 108.7 | 89 | 108.9 | 126.2 |
| efficiency |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷回路/chilling loop |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 制冷流量控制/cooling flow control |  | 热力膨胀阀/电子膨胀阀（可选）Termoexpension valve(optional) |
| 冷媒/cooling media |  | R22 |
| 压缩机 | 款式/pattern |  | 半密封螺杆式Semi-sealed spriral long rod type |
| Compressor | 型号/model |  | KS10SHA | KS10MHA | KS10LHA | KS13MHA | KS10SHA | KS10MHA | KS10LHA |
|  | 起动方式/start type |  | Y-Δ起动/Starting |
|  | 容量控制 capacity control | % | 100-75-50-25 |
| 冷凝器 | 款式/style |  | 高效紫铜管套串铝翅片/High effective red copper pipes covered into aluminum fins |
|  | 风量/air flow | CMH | 53265 | 66285 | 77880 | 137610 | 106500 | 132270 | 154860 |
|  | 电机功率/engine power | KW | 5.25 | 7 | 7 | 14 | 10.5 | 14 | 16 |
| 蒸发器 | 款式/style |  | 日本神户高效能内螺纹铜管壳干式 |
|  |  |  | High effective inner grooved copper pole shell and tube condenser made in Kobe，Japan |
|  | 数量/quantity |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 压力損失/Presure Loss | KPa | 24 | 26 | 21 | 28 | 22 | 25 | 22 |
|  | 水流量/water flow | m3/h | 23 | 28 | 34 | 60 | 46 | 57 | 67 |
| 溫控器/Temperatur controller |  | 冷冻专用CAREL智能微电脑系统CAREL micro-computer controlled system for refrigeration |
| 安全裝置/Safety Device |  | 高/低压力开关，排气过热保护，热熔结温控器，压缩机热保护器， |
|  |  | High/low voltage switch，Exhausting overheat protect，anti-freezing temperature controller |
|  |  | 过流继电器，相序/缺相保护器，油压保护。 |
|  |  | /compressor heat protector overcurrent relay，phase sequence protector/lack Phase protector，lack pressure protector |
| 管道連接 | 冷冻水入/出 | Inch | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pipes connection | Freezing Water In/Out |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械尺寸/MEASURE | 长 | 2290 | 2290 | 2290 | 2950 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | 宽 | 700 | 760 | 760 | 760 | 820 | 900 | 900 |
|  | 高 | 1350 | 1420 | 1420 | 1750 | 690 | 1760 | 1760 |
| 以上参数若有变更恕不另行通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |

产品分类: 工业冷水机系列-风冷螺杆冷水机系列

风冷螺杆冷水机特点:

1、世界名牌压缩机：原装进口双螺杆系列压缩机。双螺杆5：6齿数比及先进的线型设计，节能高效。高效活阀能量控制，实现分级或无级能控。平衡设计，运转超静平稳。运动部件严格处理，特殊排气处油平衡块设计，维修周期长，无故障运行40000小时以上。高效油分离器，排气带出油量小于1.5%，有效提高两器换热，更加节能耐用。

2、新型高效蒸发器：日本神户最新高效内螺纹铜管，增强传热效果，更加节能高效。运用最新CAD/CAM设计加工技术，CNC加工中心制作完成，结构紧凑，体积小巧，经久耐用。U型结构的换热管束，可整体抽出清洗内部水垢，方便维修保养。干式蒸发器，方便回油，提高压缩机寿命和系统的可靠性。

3、风冷式冷凝器：散热翅片由高速冲床冲孔，翻片质量可靠。二次翻边，铜管与翅片更加紧密接触，换热效率高。采用全进口铜管和全自动弯头焊接，大大增强了氧密性，杜绝制冷剂泄漏现象。尤其适合水资源缺乏或水质硬度高的地区使用。

4、微处理控制系统：工业级PLC机组集中控制，配合压缩机的能调系统，可及时准确控制机组制冷量与冷负荷的匹配，保证机组以最佳效率运行，降低运行费用。内部集成断水、低温、高低压、防冻、缺相、延时启动、逆相、过载、电机过热、油压差等多项安全保护及处理功能。全中文操作界面，菜单式提示，可任意设置机组运行状态，家电化的操作环境。