富士可编程NB系例

富士模块;富士PLC;富士模块报价;富士PLC价格

NB0为超小型的PLC。内装两个模拟定时器。NB1为单点模块式PLC, 每一个I/O点都能自由配置和AC或DC电压任意混合；NB2为体积小和价格低的PLC, 亦能任意扩展。此机种由专用的显示设定单元支持，使用简易，功能丰富，统一的Flex-PC编程方式。

富士FUJI■NB0系列特点
·采用免维护的EEPROM
采用EEPROM保存程序、无须程序支持电池。而且琐存继电器▪计数器等停电保持所必要的数据也存放在EEPROM。所以不需要停电后备电源。

·模拟计时器功能
标准备有2点模拟计时器，不习惯于PC操作的用户可简单由外部进行调整▪变更。

·灵活的安装（NB系列通用）
可直接安装在控制柜中（NB0：M4螺丝×2个孔位），也可用JIS/IEC导轨安装。

·搭载SC（步进控制）命令
不需特别留意烦琐的自保持回路或互锁回路，用本公司独特的SC命令完成编程。可由SC命令实现程序的简单化、并且可缩短开发时间。（NEW NB1、NEW NB2也带有此功能）

·搭栽各种扩大应用范围的功能
除了代替继电器以外还搭载各种广泛的应用功能。

·计时器时间变更

·恒定扫描设定

·输入滤波时间可变更设定

·RUN/STOP输入设定

·脉冲捕捉输入

·密码设定

富士FUJI■NB1/NB2系列特点
·搭载充实的命令语（追加19种命令语句）（NB1、NB2）
新追加19种命令语句。而且将4种命令语句改良、可应对精度更高的应用。

·实现高速化处理速度（NB1、NB2U56/90）
采用专用位处理器使得处理范围扩大，调整内部处理，使各种命令语句大幅实现高速化。

·强化标准装备的高速计数器功能（NB2）
NB2基本单元内藏的高速计数器的输入速度从原来的5kHz提高到10kHz（1相），可实现高精度的定位控制。

·采用可拆卸式端子
采用了可简单拆卸的端子台。

·I/O点自由组合功能（NB1）
全部I/O以1点为单位自由组合。可个别拆卸和更换。实现1个主机对应多种机器。

·采用PC专用继电器节省空间（NB2）
采用[超小型PC专用继电器]实现了高密度安装可节省空间。NB1型A，B，C三种外框上分别可装载1.5倍的I/O点数。

·可连接I/O自由组合式8点扩展（NB1、NB2）
NB2型基本单元上也可连接I/O自由组合式8点扩展。NB2基本单元①I/O不足时可灵活追加②输入规格。

·I/O全独立回路（NB1）
输入继电器、输出继电器均为独立回路结构，可以自由应对异电压回路，使用同电压回路时，可以使用公用端子（型号：NB9VSB1）

·标准装备N总线（NB1/NB2（U56、U90型）型），可节省柜内、机械内的接线。
用一条N总线可实现基本单元和扩展、通信、功能单元的连接。节省柜内、机械内的接线。