富士变频全新产品E1S系列带来新优势，它不仅在性能上能完全替代E11S，还新增了不少功能，更在 

价格上比E11S系列便宜： 
一、性能更强 
1、E1S内CPU增大到64MHZ,他的运算处理能力是E11S的2倍 
2、E1S除E11S具有的转矩限制功能之外，还增加了电流限制功能，实现无跳闸运转 
3、E1S的易损件的使用寿命列长 
4、最适合于上下传送、横向传送用途的特有动作 
5、可显示变频器本身的易损件的寿命信息 
6、冷却风扇列换简单

产品简介:富士E1S系列是高性能、小型变频器。此系列采用最高水平的控制功能，配备了同一级别中速度最快的CPU，强大的起动转矩，通过转差补偿控制输出稳定的转矩，同一级别业界首创的PG反馈控制兼容，实现无跳闸运转，具有长寿命设计，简单且充分的保养，操作简单，配线简单，对外围设备的考虑保护功能全面，满足全球化要求。应用范围应用于工业上，最适合于上下传送、横向传送用途的特有动作。技术参数

标准适用电动机[KW]（*1）：0.1~2.2

电压：3相380V/50HZ，单相220V

额定过载电流：额定输出电流的150%-1min,200%-0.5s

额定频率：50，60HZ

电压、频率容许变动：电压：+10~-15%

频率：+5~-5%

额定输入电流：带DCR：17.5A

无DCR：24.8A

制动：制动转矩：40

直流制动：制动开始频率：0.1~60.0HZ

制动时间：0.0-30.0s

制动动作值：0~100%

制动用晶体管：内置

适用安全标准：UL508C，C22.2NO.14，EN50178：1997

保护结构（IEC60529）：IP20封闭形，UL open type

冷却方式：风扇冷却

FRENIC-MULTI(E1S) 系列新型变频器 New!

◆ 同一级别中速度最快的64MHZCPU。

◆ 强大的启动转矩可实现200%以上的输出。

◆ 装入PG卡不仅提高电动机速度控制精度，还可作为简单的定位功能。

◆ 标准配置可拆卸的操作面板，更有多功能面板选择。

◆ 最适于上下传送，横向传送的用途，可输出制动信号。

◆ 具有再生回避控制功能实现减速时不跳闸功能。

产品详细介绍

先进技术　全新登场　适用于所有用途的全能变频器

【环保】

●绿色变频器

●长寿命化

●低干扰

【容量充实　机种多样】

●标准系列容量扩大充实到１５ＫＷ

●准标准系列　ＰＧ反馈卡内置型

ＲＳ－４８５通信卡内置型〈近期上市〉

ＥＭＣ滤波器内置型

【性能出色　最高水准】

●使用自动滑差补偿功能，提高速度控制精度，缩短整定时间

●ＰＧ反馈控制功能

●卓越的ＣＰＵ同一级别中最快速度

●再生回避控制功能，实现无跳闸减速

【最适用于上下搬运　、横向搬运动作】

●碰停功能　轻松实现准确定位

●制动信号的显示　更加方便

●根据设备　选择最佳限制方式

【保养简单又充实】

●显示变频器内部有寿命零件的使用情况

●冷却风扇更换简易

●同时显示设备的维修情况

●记录４次历史报警记录

【操作简单　配线方便】

●标准配置可拆卸的操作面板

●多功能操作面板

●可拆卸的接口卡

●配备支持变频器的加载软件

●模拟故障　确认外围设备

【周全的保护　全面保护周边设备】

●横向无间隙安装，节省空间

●内置突入电流抑制电阻，周边设备选＂更经济＂

●选用外部冷却风扇，实现柜外冷却

【更多功能】

●节能新方式

●检测指令丢失功能　可以回避信号故障

●起动引入功能

●过负载停止功能　防止设备过载运行

●充实的ＰＩＤ控制功能

●回避过负载功能　保证设备连续运行

【丰富的网络对应】

●标准培植ＲＳ－４８５通信接口

●ＲＳ－４８５通信接口卡

●对应开放式网络

【满足全球需要】