洗来热自动脉冲射流管路清洗机III

（使用说明）

连接清洗机和地热分水器上水，连接清洗机和水源，连接清洗机和空气压缩机，连接分水器回水至排污点（地漏）或污水缓冲装置完毕后。将变压器输出端插入‘电源’口，开关指示灯亮表示电压正常可以工作，将控制器调制（15S05S或05 0.5S 05 0.5S）若改变程序需要重新启动电源开关。打开水和

气伐门，按一下开关红灯亮表示气正在工作，绿灯亮表示水正在工作，输出压力表红灯亮时表示输出为气压，绿灯亮时表示输出为水压。

注意：

如果输出压力表指针不能归位，表示管路堵塞，检查分水器上水，回水分隔伐，可能有小石子或生锈，只要不是彻底堵死就可以疏通。

沈阳洗来热地热清洗（设备）维护中心