洗来热自动脉冲射流管路清洗机（使用说明 ）

我公司自行研制的�洗来热�牌地热管路清洗机是利用物理气压脉冲原理，高速射流、可控脉冲所形成的物理波，对管内壁的挂垢和管内的存积物进行冲击和微波震动，并逐层剥落快速排出管外。

清洗技术特点是：

1、不用解管，将清洗机用连接管接在分水器上即可完成清洗工作，避免了解管的麻烦和对管路的损害；

2、不用任何药剂，对管路和系统部件无腐蚀，排放无污染，绿色环保；

3、不堵塞，因为清洗是以气和水为介质，所以适用于各复杂管路系统清洗；

4、设计人性化，设备小型轻便，操作非常简单，一看就会；

5、高效节能，清洗100平方米的住宅，1小时内即可完成，用水0.1吨，用电1度；

6、清洗质量检验方法简单，用眼可直接观察排污效果，也可清洗前后解管进行对比，效果一目了然；

该清洗设备的特点是：原理科学化，配置人性化，操作简单化，工作自动化，非常适合各家各户公企单位的地热管清洗，是地热安装工程公司、地热供暖公司和物业公司清洗维修的必备清洗设备。

一、结构组成

a)        气、水脉冲发生器：是产生气压脉冲的主要部件，将气水结合后，在脉冲控制器的控制下工作；

b)        脉冲控制器：控制脉冲发生器，根据清洗需要发射不同频率和波长的物理脉冲波；

c)        空气压缩机（自行配置）：产生8MPA的高压空气为清洗提供空气动力；

沈阳洗来热地热清洗（设备）维护中心

d)        污水缓冲装置（自行配置）：容积为50-60升的大型酒桶，在离桶底15公分的桶壁上开孔接排污管，桶盖开两个孔。使用此装置可以缓冲压力避免污染环境 ，也可以沉淀污泥杂质，(也可以装工具）；

e)        连接管：连接清洗机和地热分水器总承，连接清洗机和水源，连接清洗机和空气压缩机，连接分水器回水至排污点或污水缓冲装置。

二、工作原理

将空气压缩机提供的压缩空气和水输入脉冲发生器中，由脉冲控制器控制脉冲发生器，根据清洗需要发射不同频率和波长的物理脉冲波，对清洗管路和内壁进行冲击和微波震动，逐层剥落内壁的锈垢和管内的存积物，并经管末端快速排出。反复工作直至达到清水为止。

三、清洗施工程序

（一）、连接

a)        关闭分水器上水、回水分隔总阀，泄掉地热系统内部残余压力；

b)        连接管1（脉冲导入管）将脉冲发生器脉冲输出口与分水器进水（上杠）堵头端连接；

c)        连接管2（输水管）将水源和脉冲发生器进水口连接；

d)        连接管3（输气管）将空气压缩机和脉冲发生器进气口连接；

e)        连接管4（排污管）一端连接分水器回水（下杠）堵头端，排污端一定要深插入下水道口内或污水中转装置，防止排污时喷溅污染环境。

（二）、启动、清洗

a)        接好空气压缩机和脉冲发生器电源，启动压缩机使其工作达到额定压力8MPA；

b)        打开压缩机输气开关和系统供水阀；

c)        打开分水器上一个分隔阀，其它分隔阀关闭，洗一根开一个，一根一根清洗；

沈阳洗来热地热清洗（设备）维护中心

d)        排污端见到回水后，开启脉冲机电源，操作控制器控制脉冲发生器发射脉冲波进入地热管路开始清洗；

e)        反复发射脉冲，可操作脉冲发生器上的手动开关程序，直至清洗干净为止，以见到清水为标准；

f)        确认清洗干净后，关闭进水阀和空气压缩机。

（三）、系统恢复

a)        切断空气压缩要和脉冲发生器的电源；将地热管内部空气排出；

b)        将四个连接管分别解下；

c)        将分水器恢复到洗前状态。

d)        打开分水器上水、回水分隔总阀。

四、注意事项

a)        各连接部位一定插紧，拧紧，防止泄漏，连接时一定把管插到底，拆卸时一定要把卡环压到底；

b)        排污端一定插入下水道口内（周转桶），防止排污时污染环境；

c)        清洗时要时时注意脉冲发生器上压力表的状态，脉冲工作时，压力表指针不能回位，说明系统有堵塞，要停止工作，分析原因；

d)        脉冲发生器发有气、水泄露请停止工作，马上和公司联系进行维修或更换；

e)        如遇到施工环境中水源、排污点较远配管长度不够可自行配管连接；

f)        夏季施工，因空气湿度较大，机器内部管路可能发生结露并有水流出来，此为正常现象；

g)        冬季采暖期间清洗地热，地面需要2-3天的蓄热和升温过程，地热回水管不会马上变热，应向客户解释，并且要求客户填写‘客户回执单’以便存档；

l)        本机使用寿命5年以上、主机一年内保修、保换、终身维护。

沈阳洗来热地热清洗（设备）维护中心