喷泉操作使用说明

一、概述

本喷泉为室外广场喷泉，喷泉设备由管路系统和电气控制系统组成。控制方式为音控、程控和手动控制。

程控采用PLC编制程序。

二、电源：

本套喷泉设备采用三相五线制50HZ  380∕220V电源，设备总功率29.0KW，在安装使用过程中应注意保护接地的牢固与可靠，以避免触电事故发生。

三、控制柜

电气控制系统控制柜，控制9台水泵，2台空压机，一台油压机，293只水下彩灯。

四、开启喷泉：

- 接通控制柜电源，交流电压表指示为380V。

- 打开控制柜万能转换开关，分为自动控制 、手动控制 。

- 根据需要打开彩灯开关。

五、关闭喷泉：

当需要关断喷泉时，先将各路负载关断后，再将电源切断。

六、注意-事项及维护保养

- 喷泉在工作过程中应注意每台控制柜上的电压及电流检测仪表的数值，如有异常，及时关闭设备，并由专业人员查出异常原因排除故障后再开启喷泉，以保证系统正常运行。

- 喷泉设备应做定期检查，及正常维护，若发现设备出现异常情况或故障，应立即停止使用，决不能强行开启，以免故障扩大，造成不必要的损失。待维修人员将故障排除后，再恢复使用。

- 喷泉彩灯开启时应注意彩灯浸入水下50毫米，否则将缩短灯的使用寿命，甚至造成彩灯损坏。

- 水池内应保持清洁，定期清洗管路和清扫水池，并视水池的清洁程度进行更换。在结冰冻时应将水放掉。

- 喷火装置，应在开启前观看油箱的油位（在油箱上有最低位的标志），当油位低于最低位时，请及时加注油料，或者禁止开启。

- 冷雾主机内机油需20天更换一次（注意油位到达中间标线位置，油位不够时不得开启），过滤滤芯30天更换或清洗一次，要保证其内部清洁无杂物。

- 气爆空压机内机油需20天更换一次（注意油位到达中间标线位置，油位不够时不得开启），一周排一次储存罐内的水。

安全注意事项：

喷泉在使用过程中，除正常的维护保养外，用户必须随时对控制室及水池内电气系统的保护接地装置进行检查，如发现保护接地有脱落、松动、锈蚀及接地不良现象，必须立即停止对喷泉的使用，以避免触电事故发生。这里需强调的是保护接地线除作保护接地外，不得兼作它用。喷泉水池应严格禁止人员入内，喷泉停用时应注意切断隔离开关，在进行喷泉维修时，必需将电源切断。